## Slide 1: 直线电机与丝杆的比较
● 维修
● 速度
● 精度

## Slide 2: 直线电机与旋转电机相比
结构简单由于直线电机不需要把旋转运动变成直线运动的附加装置,因而使得系统本身的结构为简化,重量和体积大大地下降。
定位精度高在需要直线运动的地方,直线电机可以实现直接传动,因而可以消除中间环节所带来各种定位误差,故定位精度高,如采用微机控制,则还可以大大地提高整个系统的定位精
反应速度快、灵敏度高,随动性好直线电机容易做到其动子用磁悬浮支撑,因而使得动子和定子之间始终保持一定的空隙而不接触,这就消除了定、动子间的接触摩擦阻力,因而大大地提高了系统的灵敏度速性和随动性。
安全可靠,寿命长直线电机可以实现无接触传递力,机械摩擦损耗几乎为零,所以故障少,免维修,因工作安全可靠、寿命长。

## Slide 3: 维修，速度优势
棒状直线电机具机构简单且快速直线运动的特性，由于圆柱型构造，故可以直接取代螺杆机构。
直线电机 ，由于没有机构接触，电机本身有这高反应、高速度的特点。

## Slide 4: 精度优势
直线电机不产生背隙由于滑轨是唯一的有摩擦力位置, 在其他位置不产生任何误差问题。
直线电机全闭回路, 是直接在光学尺的读头, 即是动子的位置，其产生的误差能降到极微小。
精密等级可达到10nm的定位。

## Slide 5: 两种產品的比较

## Slide 6: 三种传动方式比较
备注说明:
1. 螺杆属于接触式传动，一段时间后会产生背隙过大问题。
2. 与传统螺杆组装方式相同，组装精度裕度可放大到100μm。
3. 需排列组装磁性平板式定子，组装时间最长。
4. 定子若故障拆装不易，并且材料不易寄送。
5. 线马传动件不需做润滑。
项目 | 棒型线马 | 平板式线马 | 传统式螺杆
精度保证 | 佳 | 佳 | 背隙问题(注1)
成本 | 適中 | 最贵 | 便宜
组装方式 | 最简单(注2) | 困难(注3) | 简单
维修成本 | 高 | 最高(注4) | 低
维护成本 | 便宜（注5） | 便宜 | 较贵
高度运动响应 | 快 | 快 | 慢
与螺杆共同性 | 可 | 不可 | 

## Slide 7: 与螺杆机构的精度比较
精度方面直线电机因传动机构简单减少了背隙的问题。
直线电机定位分辨率可达0.1μm。
旋转伺服电机+滚珠丝杠 最高达到 2.5μm。
相同平台体积推力较小
须加磁删尺、光学尺。